main
info
intialize
fem2d_heat
model
neumann
blerp
robin
delta_t
delta_t
pcond
dirichlet
gen_system
genC
solve
explicit
implicit
genF
genK
graph_mesh
flux
FEM – Ecuación del Calor
Grafo de Conectividad

---
notacion
Notación:
Módulo principal del mét. numérico (preimplementado, no programable por el usuario).
Módulo del método numérico programable por el usuario.
Módulo del método numérico preimplementado (no programable por el usuario)
Modelo de datos (constantes, esquema numérico, etc.)
sample: variable de entrada a un módulo.
sample: variable de salida de un módulo.
dim1×dim2: dimensiones de una variable (matriz, vector o escalar)
Resumen de variables:
xnode: matriz de pares (x,y) representando cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Todos los nodos se conectan formando elementos rectangulares (pero el tratamiento general del método es por nodos)
K: matriz del sistema (difusión + reacción)
C: matriz de masa (término reactivo/temporal).
F: vector de flujo térmico.
PHI: vector solución del método numérico (escalar)
DIR: matriz de nodos frontera tipo Dirichlet.
NEU: matriz de pares de nodos frontera tipo Neumann.
ROB: matriz de pares de nodos frontera tipo Robin.
PUN: matriz de nodos donde se aplican fuentes puntuales.
model: struct con todos los datos del modelo (constantes, esquema numérico, etc.)
Q: vector/matriz de flujo de calor.
kx, ky: constantes de conductividad térmica del material en x e y, respectivamente.
c: constante de reacción del material.
G: fuente de calor. Es un vector que permite tener distintos valores para cada elemento.
Resumen de dimensiones de variables:
nnodes: cantidad total de nodos de la malla.
nelem: cantidad total de elementos de la malla.
nnod: cantidad de nodos del elemento (3 o 4 nodos).
ndir: cantidad de nodos frontera tipo Dirichlet.
nneu: cantidad de pares de nodos (lado de un elemento) frontera tipo Neumann.
nrob: cantidad de pares de nodos (lado de un elemento) frontera tipo Robin.
nrob: cantidad de nodos frontera donde se aplican fuentes puntuales.
nit: cantidad de iteraciones alcanzadas por el esquema temporal.
FEM – Ecuación del Calor
Notación y resumen de variables

---
model
model
nnodes [1×1 int]	- Cantidad de nodos totales de la malla.
nelem [1×1 int]	- Cantidad de elementos totales de la malla.
kx [1×1 double]	- Conductividad térmica del material en sentido eje-x.
ky [1×1 double]	- Conductividad térmica del material en sentido eje-y.
c [1×1 double]	- Constante de reacción del sistema.
G [nelem×1 double]	- Fuente de calor volumétrica. Permite tener valores diferentes	asociados a cada elemento de la malla.
ts [1×1 int]	- Parámetro de selección de esquema temporal: (0) Esquema	Explícito, (1) Esquema Implícito y cualquier otro valor para	estado estacionario.
rho [1×1 double]	- Densidad del material.
cp [1×1 double]	- Calor específico a presión constante del material.
maxit [1×1 int]	- Cantidad máxima de iteraciones (esquemas temporales).
tol [1×1 double]	- Tolerancia de error relativo entre iteraciones (esquemas	temporales)
dt [1×1 double]	- Paso temporal de Esquema Implícito (arbitrario).
PHI_n [nnodes×1 double]	- Condición inicial para esquemas temporales. Es un vector que	asigna un valor arbitrario inicial a cada nodo de la malla.
FEM – Ecuación del Calor
Modelo de datos

---
fem2d_heat
xnode [nnodes×2 double]
icone [nelem×4 int]
DIR [ndir×1 double]
NEU [nneu×1 double]
ROB [nrob×1 double]
PUN [npun×1 double]
model [1×1 struct]
fem2d_heat
PHI [nnodes×nit sparse double]
Q [nnodes×(2×nit) double]
   % Inicialización de las variables principales del Sistema
1. [K,C,F] = fem2d_heat_initialize(model.nnodes);
   % Ensamble de las matrices y vectores del sitema
2. [K,C,F] = fem2d_heat_gen_system(K,C,F,xnode,icone,model);
   % Ensamble de nodos frontera Neumann
3. [F] = fem2d_heat_neumann(F,NEU,xnode);
   % Ensamble de nodos frontera Robin
4. [K,F] = fem2d_heat_robin(KS,F,ROB,xnode);
   % Ensamble de nodos con fuentes puntuales
5. [F] = fem2d_heat_pcond(F,xnode,icone,PUN);
   % Ensamble de nodos frontera Dirichlet
6. [K,F] = fem2d_heat_dirichlet(K,F,DIR);
   % Resolución del sistema lineal de ecuaciones
7. [PHI,Q] = fem2d_heat_solve(K,C,F,xnode,icone,model);
fem2d_heat.m
No programable por el usuario

---
initialize
initialize
K [nnodes×nnodes sparse double]
C [nnodes×nnodes sparse double]
F [nnodes×1 sparse double]
nnodes [1×1 int]
Descripción: módulo para inicializar las variables principales del sistema, las cuales se utilizarán para almacenar los datos calculados y ensamblados por el método numérico. Se inicializan como sparse para optimizar el rendimiento general del método numérico.
Entrada:
nnodes: cantidad de nodos de la malla.
Salida:
K: matriz del sistema (difusión + reacción)
C: matriz de masa (término reactivo/esquemas temporales).
fem2d_heat_initialize.m
No programable por el usuario

---
gen_system
K [nnodes×nnodes double]
C [nnodes×nnodes double]
F [nnodes×1 double]
xnode [nnodes×2 double]
icone [nelem×4 int]
model [1×1 struct]
K [nnodes×nnodes sparse double]
C [nnodes×nnodes sparse double]
Descripción: módulo para realizar el ensamble de las variables globales del sistema. Es un wrapper con la estructura de bucle necesaria para llamar a los módulos que generan las matrices y vectores locales para cada elemento e ir ensamblándolas en las matrices y vectores globales del sistema (K,C y F).
K: matriz global del sistema (difusión + reacción) vacía.
C: matriz de masa global vacía.
F: vector de flujo térmico global vacío.
xnode: matriz de pares (x,y) representando cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Cada fila de la matriz indica la conectividad de un elemento triangular o rectangular con sus índices enumerados en sentido antihorario. Los elementos triangulares tienen la cuarta columna en -1.
model: struct con todos los datos del modelo (constantes, esquema numérico, etc.)
K: matriz global del sistema (difusión + reacción) luego del ensamble.
C: matriz de masa global luego del ensamble.
F: vector de flujo térmico global luego del ensamble.
fem2d_heat_gen_system.m
No programable por el usuario
gen_system

---
genC
nodes [nnod×2 double]
localC [nnod×nnod double]
Descripción: módulo para calcular y evaluar de forma numérica la matriz de masa C. Se utilizan funciones de forma en coordenadas naturales y se resuelve la integral de forma numérica utilizando cuadratura de Gauss.
nodes: nodos (x,y) del elemento. Los elementos admisibles son de 3 o 4 nodos.
localC: matriz de masa para elemento (local).
genC
fem2d_heat_genC.m

---
genK
nodes [nnod×2 double]
kx [1×1 double]
ky [1×1 double]
localK [nnod×nnod double]
Descripción: módulo para calcular y evaluar de forma numérica la matriz de difusión K. Se utilizan funciones de forma en coordenadas naturales y se resuelve la integral de forma numérica utilizando cuadratura de Gauss.
nodes: nodos (x,y) del elemento. Los elementos admisibles son de 3 o 4 nodos.
kx: conductividad térmica orientada en eje-x.
ky: conductividad térmica orientada en eje-y.
localK: matriz de difusión del elemento (local).
fem2d_heat_genK.m
genK

---
genF
nodes [nnod×2 double]
G [1×1 double]
localF [nnod×1 double]
Descripción: módulo para calcular el vector de flujo térmico F para cada elemento, producto de la presencia de una fuente de calor en dicho elemento. La integral se resuelve mediante cuadratura de punto medio, y se requiere evaluar el área del elemento.
nodes: nodos (x,y) del elemento. Los elementos admisibles son de 3 o 4 nodos.
G: fuente de calor.
localF: vector de flujo térmico (local).
fem2d_heat_genF.m
genF

---
neumann
        F [nnodes×1 sparse double]
        NEU [nneu×3 double]
      xnode [nnodes×2 double]
Descripción: módulo para calcular y ensamblar las contribuciones de nodos pertenecientes a fronteras de tipo Neumann.
NEU: matriz con la información sobre la frontera de tipo Neumann.
Columnas 1-2: dos nodos contiguos formando un lado de un elemento.
Columna 3: valor de flujo térmico (q) asociado al lado del elemento.
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
F: vector de flujo térmico. Presenta modificaciones luego de aplicar la condición de borde.
fem2d_heat_neumann.m
neumann

---
robin
K [nnodes×1 sparse double]
        ROB [nrob×5 double]
      xnode [nnodes×2 double]
K [nnodes×nnodes sparse double]
Descripción: módulo para calcular y ensamblar las contribuciones de nodos pertenecientes a fronteras de tipo Robin.
K: matriz del sistema (difusión + reacción)
ROB: matriz con la información sobre la frontera de tipo Robin.
Columnas 1-2: dos nodos contiguos formando un lado de un elemento.
Columna 3: valor de coeficiente de calor (h).
Columna 4: valor de temperatura de referencia (phi_inf).
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
K: matriz del sistema (difusión + reacción) con modificaciones luego de aplicar la condición de borde.
F: vector de flujo térmico con modificaciones luego de aplicar la condición de borde.
fem2d_heat_robin.m
robin

---
pcond
pcond
        F [nnodes×1 sparse double]
     xnode [nnodes×2 double]
icone [nelem×4 int]
PUN [nrob×5 double]
Descripción: módulo para calcular y ensamblar las contribuciones producidas por fuentes puntuales aplicadas en posiciones (x,y) dentro del dominio. Estos pares (x,y) también pueden ubicarse en los bordes del elemento, incluso en alguno de sus vértices.
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Indica los 3 ó 4 nodos que integran el elemento, recorridos en cualquier orden pero en sentido antihorario. En caso de elementos triangulares, la cuarta columna siempre es -1.
PUN: matriz con la información sobre las fuentes puntuales aplicadas a elementos del dominio.
Columna 1: número de elemento al que se aplica la fuente.
Columna 2: valor de la fuente aplicada (G).
Columnas 3-4: posición absoluta (x,y) donde se aplica la fuente (cualquier parte del dominio).
F: vector de flujo térmico con modificaciones luego de aplicar la condición de borde.
fem2d_heat_pcond.m

---
blerp
nodes [nnod×2 double]
xp [1×1 double]
yp [1×1 double]
N [nnod×1 double]
Descripción: módulo para realizar una interpolación inversa dentro del elemento, a partir de conocer las coordenadas donde se aplica la interpolación. Se calculan las funciones de forma evaluadas en el punto de referencia (xp,yp). Para el caso de triángulos se aplica la definición de las funciones de forma y el cálculo es directo, mientras que para elementos cuadrangulares se debe realizar una interpolación bilineal inversa para obtener los parámetros (s,t) asociados al par (xp,yp).
nodes: nodos (x,y) del elemento. Los elementos admisibles son de 3 o 4 nodos.
xp: coordenada-x del punto de referencia.
yp: coordenada-y del punto de referencia.
N: funciones de forma para el elemento correspondientes al punto de referencia
(xp,yp).
blerp
fem2d_heat_blerp.m
No programable por el usuario

---
dirichlet
K [nnodes×nnodes sparse double]
DIR [ndir×2 double]
K [nnodes×nnodes sparse double]
Descripción: módulo para calcular y ensamblar las contribuciones de nodos pertenecientes a fronteras de tipo Dirichlet.
K: matriz del sistema (difusión + reacción)
DIR: matriz con la información sobre la frontera de tipo Dirchlet.
Columna 1: número de nodo.
Columna 2: valor en ese nodo (escalar).
K: matriz del sistema (difusión + reacción) con modificaciones luego de aplicar la condición de borde.
F: vector de flujo térmico con modificaciones luego de aplicar la condición de borde.
fem2d_heat_dirichlet.m
dirichlet

---
delta_t
delta_t
xnode [nnodes×2 double]
icone [nelem×4 int]
model [1×1 struct]
dt [1×1 double]
Descripción: módulo para calcular el paso temporal crítico para esquema temporal explícito a partir de las constantes del modelo y las dimensiones de los elementos de la malla.
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Indica los 3 ó 4 nodos que integran el elemento, recorridos en cualquier orden pero en sentido antihorario. En caso de elementos triangulares, la cuarta columna siempre es -1.
model: struct con todos los datos del modelo (constantes, esquema numérico, etc.)
dt: paso temporal crítico para método explícito.
fem2d_heat_explicit_delta_t.m
No programable por el usuario

---
explicit
K [nnodes×nnodes sparse double]
C [nnodes×nnodes sparse double]
xnode [nnodes×2 double]
icone [nelems×4 int]
model [1×1 struct]
dt [1×1 double]
PHI [nnodes×(nit+1) sparse double]
Q [nnodes×(2×nit+1) double]
Descripción: módulo para resolver el sistema lineal de ecuaciones utilizando esquema temporal explícito. El primer valor (primer columna) es la condición inicial.
K: matriz del sistema (difusión + reacción).
C: matriz de masa del sistema (sin escalar por la constante de reacción).
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Indica los 3 ó 4 nodos que integran el elemento, recorridos en cualquier orden pero en sentido antihorario. En caso de elementos triangulares, la cuarta columna siempre es -1.
model: struct con todos los datos del modelo (constantes, esquema numérico, etc.)
dt: paso temporal crítico para método explícito.
PHI: matriz solución. Cada elemento del vector representa un valor escalar asociado a cada nodo de la malla, y su posición dentro del vector depende de cómo se especificó cada nodo en xnode. Cada columna representa una iteración del esquema temporal (en total nit columnas).
Q: matriz de flujo de calor. Para cada nodo se halla un vector bidimensional de flujo de calor, representado por un par (Qx,Qy). Cada par de columnas representa una iteración del esquema temporal (en total 2×nit columnas).
fem2d_heat_explicit.m
explicit

---
implicit
K [nnodes×nnodes sparse double]
C [nnodes×nnodes sparse double]
xnode [nnodes×2 double]
icone [nelems×4 int]
model [1×1 struct]
dt [1×1 double]
PHI [nnodes×(nit+1) sparse double]
Q [nnodes×(2×nit+1) double]
Descripción: módulo para resolver el sistema lineal de ecuaciones utilizando esquema temporal implícito. El primer valor (primer columna) es la condición inicial.
K: matriz del sistema (difusión + reacción).
C: matriz de masa del sistema (sin escalar por la constante de reacción).
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Indica los 3 ó 4 nodos que integran el elemento, recorridos en cualquier orden pero en sentido antihorario. En caso de elementos triangulares, la cuarta columna siempre es -1.
model: struct con todos los datos del modelo (constantes, esquema numérico, etc.)
dt: paso temporal arbitrario para método implícito.
PHI: matriz solución. Cada elemento del vector representa un valor escalar asociado a cada nodo de la malla, y su posición dentro del vector depende de cómo se especificó cada nodo en xnode. Cada columna representa una iteración del esquema temporal (en total nit columnas).
Q: matriz de flujo de calor. Para cada nodo se halla un vector bidimensional de flujo de calor, representado por un par (Qx,Qy). Cada par de columnas representa una iteración del esquema temporal (en total 2×nit columnas).
fem2d_heat_implicit.m
implicit

---
solve
K [nnodes×nnodes sparse double]
C [nnodes×nnodes sparse double]
xnode [nnodes×2 double]
icone [nelems×4 int]
model [1×1 struct]
PHI [nnodes×nit sparse double]
Q [nnodes×(2×nit) double]
Descripción: módulo para resolver el sistema lineal de ecuaciones. En este módulo se realizan los cálculos para obtener la solución propia del método numérico. Dicha solución se obtiene por dos vías:
Sin la aplicación de esquemas temporales, es decir, la solución del sistema en estado estacionario. Resolución por método directo.
Aplicación de esquemas temporales, a saber: método explícito y método implícito. Se evalúa la evolución temporal del sistema desde un estado inicial conocido hasta un determinado instante de tiempo. Resolución por método iterativo.
K: matriz del sistema (difusión + reacción).
C: matriz de masa del sistema (sin escalar por la constante de reacción).
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Indica los 3 ó 4 nodos que integran el elemento.
model: struct con todos los datos del modelo (constantes, esquema numérico, etc.)
PHI: matriz solución. Cada elemento del vector representa un valor escalar asociado a cada nodo de la malla, y su posición dentro del vector depende de cómo se especificó cada nodo en xnode. Cada columna representa una iteración del esquema temporal (en total nit columnas).
Q: matriz de flujo de calor. Para cada nodo se halla un vector bidimensional de flujo de calor, representado por un par (Qx,Qy). Cada par de columnas representa una iteración del esquema temporal (en total 2×nit columnas).
fem2d_heat_solve.m
No programable por el usuario
solve

---
graph_mesh
PHI [nnodes×nit double]
Q [nnodes×(2×nit) double]
xnode [nnodes×2 double]
icone [nelems×4 int]
mode [1×1 int]
graph [1×1 int]
[NULL]
Descripción: módulo para graficar la solución del método numérico. Posee distintas formas de operación y diferentes tipos de gráficas.
PHI: matriz solución. Cada elemento del vector representa un valor escalar asociado a cada nodo de la malla, y su posición dentro del vector depende de cómo se especificó cada nodo en xnode. Cada columna representa una iteración del esquema temporal (en total nit columnas).
Q: matriz de flujo de calor. Para cada nodo se halla un vector bidimensional de flujo de calor, representado por un par (Qx,Qy). Cada par de columnas representa una iteración del esquema temporal (en total 2×nit columnas).
xnode: matriz de nodos con pares (x,y) representando las coordenadas de cada nodo de la malla.
icone: matriz de conectividad. Cada fila de la matriz indica la conectividad de un elemento rectangular, comenzando por el extremo inferior izquierdo y recorriendo el elemento en sentido antihorario.
mode: modo de visualización: 2D, 3D, con o sin malla.
graph: tipo de gráfica:
Temperatura (escalar)
Flujo de calor (vectorial)
Flujo eje-x (escalar)
Flujo eje-y (escalar)
Magnitud de flujo (escalar).
Salida: ninguna.
graph_mesh
fem2d_heat_graph_mesh.m
No programable por el usuario

---
flux
K [nnodes×nnodes sparse double]
PHI [nnodes×1 sparse double]
Q [nnodes×1 double]
Descripción: módulo calcular el flujo de calor en todo el dominio. Se aplica la Ley de Fourier y se evalúa como fluye el calor en todos los puntos (nodos) del dominio.
K: matriz del sistema (difusión + reacción)
PHI: vector solución. Cada elemento del vector representa un valor escalar asociado a cada nodo de la malla, y su posición dentro del vector depende de cómo se especificó cada nodo en xnode.
Q: vector de flujo de calor.
fem2d_heat_flux.m
flux